## Slide 1
计算机系统分2类，即：通用计算机系统（通用计算机）和嵌入式计算机系统（嵌入式系统）
通用计算机：主要应用于数值计算、信息处理、兼顾控制功能。
嵌入式系统：主要应用于控制领域，兼顾数据处理。

## Slide 2
2、嵌入式系统的发展历程
最早的单片机是Intel公司的8048，它出现在1976年。同期Motorla推出68HC05，Zilog公司推出Z80系列。
80年代初，Intel又进一步完善了8048，在它的基础上研制成功了8051。

## Slide 3
1、嵌入式系统的特点（提问）
专用性
可裁剪（资源有限）
可靠性
实时性
低功耗

## Slide 4
问题2：计算机的软件有那几部分组成？
输入/输出设备、存储设备、CPU(运算器和控制器)
问题1：计算机的硬件由几部分组成？
操作系统、应用软件

## Slide 5
1、嵌入式系统构架
硬件系统
软件系统
Notes: API：两个单独的软件系统之间的通信和数据互换。OS：操作系统。TCP/IP是一个协议族。WAP:无线通信协议，是一个通信标准

## Slide 6
一、嵌入式处理器的特点
嵌入式处理器的特点有那些?
嵌入式处理器作为嵌入式系统的核心，它必须首先满足系统在功耗、功能和速度方面的要求。一般来说，嵌入式系统对实时性、功耗、体积和可靠性等方面要求比较高，所以嵌入式处理器具有以下特点：

## Slide 7
（1）功耗低
通用计算机的处理器追求的是高性能，所以它的功耗比较高。
嵌入式处理器首要目标不是高性能而是低功耗。至于处理速度“够用”即可。嵌入式处理器的功耗为mW。
1W=1000mW(毫瓦）
(提问:嵌入式CPU需要安装散热风扇吗？)

## Slide 8
（2）集成了丰富的外设接口
通用计算机的处理器内部没有外设接口，它是通过3总路线和外部通信的。
嵌入式处理器为了达到缩小体积、提高可靠性等目标，所以尽可能将外设接口电路集成到处理器上，尽可能做到 SOC。
Notes: SOC：指的是片上系统，MCU只是芯片级的芯片，而SoC是系统级的芯片，它既MCU那样有内置RAM、ROM同时又像MPU那样强大，不单单是放简单的代码，可以放系统级的代码，也就是说可以运行操作系统

## Slide 9
（3）对实时多任务有很强的支持能力
嵌入式系统对实时性要求比较高，如：数控机床、汽车刹车系统。所以要求它必须支持实时多任务。

## Slide 10
以下( )不属于嵌入式系统特点。
A.专用性 B.系统兼容性好 C.高可靠性 D.低功耗
8051单片机是由( )公司设计的。
A. Freescale B.NXP C. Intel D. Apple
高通公司的骁龙845芯片属于( )
A.EMPU B.MCU C. DSP D. SoC

## Slide 11
简述嵌入式系统的组成？
硬件，软件
简述嵌入式微处理器的特点？
1.功耗低
2.集成了丰富的外设接口
3.对实时多任务有很强的支持能力
嵌入式处理器首要目标不是高性能而是低功耗。至于处理速度“够用”即可。
嵌入式处理器为了达到缩小体积、提高可靠性等目标，所以尽可能将外设接口电路集成到处理器上，尽可能做到 SOC。
嵌入式系统对实时性要求比较高，如：数控机床、汽车刹车系统。所以要求它必须支持实时多任务

## Slide 12
第2章：基于Cortex A9的硬件开发平台

## Slide 13
1、ARM是什么
ARM是Advanced RISC Machines的简写。
RISC：精简指令集（Reduced Instruction Set Computer）
ARM是：
一个公司的名字
一类微处理器的通称
是一种技术的名字
2.1.1 ARM公司简介

## Slide 14
2、ARM公司业务模式（获利方式）？
ARM公司出售核
  ARM公司不生产芯片，而是采取出售芯片ip核授权的方式扩大其影响力，是专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司；
  世界各大的半导体生产厂商从ARM公司购买ARM核，然后根据各自不同的需要，针对不同的应用领域添加适当的外围电路，从而生产出自己的ARM微处理器芯片。

## Slide 15
2、ARM公司业务模式（获利方式）？
ARM公司提供基于ARM架构的开发设计技术
  软件工具, 评估板, 调试工具,应用软件,
  总线架构, 外围设备单元，等等

## Slide 16
2.1.2 ARM技术特点
体积小、低功耗、低成本、高性能。
支持16位Thumb和32位ARM指令集，并能兼容8位/16位器件。
大量使用寄存器，指令执行速度更快。
大多数数据操作都在寄存器中完成。
寻址方式灵活简单，执行效率高。
指令长度固定。

## Slide 17
ARM处理器支持字节（8位）、半字（16位）、字（32位）三种数据类型。
字数据需要4字节对齐，地址的低2位为0；
半字数据需要2字节对齐，地址的低1位为0；
字2 |  |  | 
字1 |  |  | 
半字2 |  | 半字1 | 
字节4 | 字节3 | 字节2 | 字节1
(0X13FFFFF3)
(0X13FFFFF0)
(0X13FFFFF1)
(0X13FFFFF2)
(0X13FFFFF4)
(0X13FFFFF6)
(0X13FFFFF8)
(0X13FFFFFC)

## Slide 18
（2）ARM处理器的工作状态
一般有两种，并可以在两种状态之间切换：
ARM状态。处理器执行32位的字对齐的ARM指令。
Thumb状态。处理器执行16位的半字对齐的Thumb指令。

## Slide 19
（3）存储字数据的方法
ARM体系可以用两种方法存储字数据
大端格式（Big Endian）：数据的低字节存储在高地址中。
小端格式（Little Endian）：数据的低字节存储在低地址中。

## Slide 20
2、ARM的运行模式
ARM处理器支持8种运行模式：
用户模式（usr）
快速中断模式（fiq）
外部中断模式（irq）
特权模式（svc）
数据访问中止模式（abt）
未定义指令中止模式（und）
系统模式（sys）
监控模式（mon）

## Slide 21
用户模式（usr）:应用程序执行状态。
快速中断模式（fiq）：用于高速数据传输或通道处理。
外部中断模式（irq）：用于通用的外部中断。
特权模式（svc）：操作系统使用的保护模式。
数据访问中止模式（abt）：当数据或指令预取终止时进入该模式，可以用于虚拟存储及存储保护。
未定义指令中止模式（und）：当未定义的指令执行时进入该模式，可用于支持硬件协处理器的软件仿真。
系统模式（sys）：运行具有特权的操作系统任务。
监控模式（mon）：可在安全模式与非安全模式之间转换。

## Slide 22
ARM指令分为6大类
跳转指令
数据处理指令（书上表2.6）
程序状态寄存器访问指令
加载/存储指令
协处理器指令
异常产生指令
2、指令的分类与格式

## Slide 23
数据处理指令
MOV指令:它的传送指令只能是把一个寄存器的值(要能用立即数表示)赋给另一个寄存器，或者将一个常量赋给寄存器，将后边的量赋给前边的量
MOV r1，r0
MOV pc，r14
MOV r1, r0, LSL＃3
; 将寄存器r0的值传送到寄存器r1---->(r0 = r1)
; 将寄存器r14的值传送到pc，常用于子程序返回---->(PC = r14)
; 将寄存器r0的值左移3位后传送到---->r1(r1 = r0 << 3)

## Slide 24
数据处理指令
ADD指令:ADD指令用于把两个操作数相加，并将结果存放到目的寄存器中。
ADD r0, r1, r2
ADD r0, r1, #3
SUB指令:SUB指令用于把操作数1减去操作数2，并将结果存放到目的寄存器中
SUB r0, r1, r2
SUB r0, r1, #256
SUB r0, r2, r3, LSL#1
; r0 = r1 + r2
; r0 = r1 + 3
; r0 = r1 - r2
; r0 = r1 – 256
; r0 = r2 - (r3 << 1)

## Slide 25
数据处理指令
LDR指令:LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中.
用法1：
LDR r0, =0x20000000
用法2：
LDR r0, =0x30000000
STR指令:STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。即：将前边的量赋值给后边的量。
STR r0，[r1]
STR r0，[r1], ＃8
STR r0，[r1, ＃8] 。
; 将r0中的字数据写入以r1为地址的存储器中
; 将r0中的字数据写入以r1为地址的存储器中，并将新地址r1＋8写入r1。
; 将r0中的字数据写入以r1＋8为地址的存储器中。

## Slide 26
AREAExample1,CODE,READONLY ;声明代码段Example1
ENTRY ;标识程序入口
CODE32 ;声明32位ARM指令
START MOVR0,#0 ;设置参数
MOVR1,#10
LOOPBLADD_SUB ;调用子程序ADD_SUB
BLOOP ;跳转到LOOP
ADD_SUB
ADDSR0,R0,R1 ;R0 = R0 + R1
MOVPC,LR ;子程序返回
END ;文件结束
Notes: LR寄存器：也被称为返回地址寄存器。lr寄存器通常用于存储函数返回时的返回地址。

## Slide 27
START MOVR0,#0 ;设置参数
MOVR1,#10
;这是程序的一个标签，可以用来作为跳转点。
LOOPBLADD_SUB ;调用子程序
; LOOP: 这是另一个标签，用作循环的开始点。
LOOPBLADD_SUB
;使用BL指令调用子程序ADD_SUB。
ADD_SUB
BLOOP
; B LOOP: 无条件跳转到LOOP标签，形成一个无限循环

## Slide 28
MOV PC,LR
将程序计数器PC设置为链接寄存器LR的值，从而实现子程序的返回。程序将返回到BL ADD_SUB指令之后的地址，即B LOOP指令处。
程序从START标签开始执行，首先设置R0为0，然后设置R1为10。
跳转到LOOP标签，并调用子程序ADD_SUB。
在ADD_SUB子程序中，R0和R1的值相加（即0 + 10），并将结果存回R0。
子程序返回，程序计数器PC被设置为LR的值，即B LOOP指令的地址。
程序再次跳转到LOOP标签，并重复步骤2到4，形成无限循环。
执行流程

## Slide 29
ARM公司主要依靠( )获得利润。
A.生产芯片 B.销售芯片 C.制定标准 D.出售芯片技术授权
Thumb指令集是( )位指令集。
A.64 B.32 C. 16 D.8
在ARM体系结构中,字的长度为( )位。
A.8 B.16 C.32 D.64
十进制数13的8421BCD编码（）
A. 0110 B.0111 C. 1011 D. 1001

## Slide 30
ARM9处理器具有（ ）级流水线结构。
A. 4 B. 5 C.6 D. 7
ARM处理器支持的基本数据类型有3种：
字，字节，半字
ARM数据存储器格式：
大端格式、小端格式
ARM处理器的工作状态：
ARM、Thumb

## Slide 31
Makefile文件中预定义变量CC表示什么？
编译器
GCC的编译过程？
预编译 ：主要功能是读取源程序﹐并对头文件(include)、预编译语句(如define等)和一些特殊符号进行分析和处理。如把头文件复制到源文件中,并将输出。
编译：第一部分是检查代码的语法、第二部分是将预编译后的文件转换成汇编语言。
汇编：是将汇编语言代码变成目标代码(机器代码)
连接：连接目标代码,并生成可执行文件。
Makefile主要功能是什么？

## Slide 32
补充：利用Linux系统调用完成文件操作编程
C语言库中的fopen、fclose、fwrite、fread等函数，其实是由操作系统的API函数封装而来，如fopen内部其实调用的是open函数，fwrite内部调用的是write函数。用户也可以直接利用Linux系统的API函数来完成文件操作编程。常用的Linux系统API函数有open、close、write、read等，这些API函数在5.1.3节有介绍。下面通过一个实例加深理解。

## Slide 33
#define MAX 40
main()
{
int fd,n,ret;
char writebuf[MAX]="This is a test data!";
//打开文件，如果文件不存在，则会创建文件
fd = open(“a.txt”, O_RDWR | O_CREAT);
//向文件写入字符串
ret = write(fd, writebuf, strlen(writebuf));
if (ret < 0){perror("Write Error!");return 1;
}
else
{
printf("write %d characters!\n", ret);
}
//保存文件
close(fd);
}

## Slide 34
第4章：嵌入式交叉开发环境及系统移植

## Slide 35
思考：
（1）BootLoader的核心任务是什么？
（2）系统加电后执行的第一段代码是什么？
一、初识BootLoader程序
Bootloadar不属于操作系统，采用汇编语言和c开发。

## Slide 36
Uboot是一个开源项目，最早是由德国登克斯（DENX）小组的开发，然后发布在网上，许多对这款软件感兴趣的开发人员共同来维护。
核心任务是：启动内核，还可以向内核提供启动参数。
另外：可以完成系统软件的部署功能。
三、 Uboot基础

## Slide 37
U-Boot命令和环境变量
U-Boot通常支持几十个常用命令，通过这些命令，可以对目标机进行调试，也可以引导Linux内核，还可以擦写Flash完成系统部署等功能。
用户可以利用 help 命令学习当前U-Boot的所有命令列表。在Uboot提示符下输入命令help。
常用命令：print ; setenv ; saveenv ; ping ; tftp ; boot
组合命令 movi read ; movi write

## Slide 38
1、print/printenv：打印环境变量信息。(什么是环境变量？)
2、设置（添加/更改）环境变量：setenv/set
用法： set name value
保存环境变量的更改： saveenv/save
3、网络测试指令：ping 用法：ping ip地址
4、下载指令：tftp
5、组合指令：movi read/movi write
注释：movi read 用来读取iNand到DDR上，movi write 用来将DDR写到到iNand上
非易失性存储器 iNand 和动态数据随机存取存储器 DDR
Notes: Movi是一个指令集movi read 用来读取iNand到DDR上，movi write 用来将DDR写到到iNand上

## Slide 39
三、 Linux内核简介
Linux内核主要功能有：
进程管理
内存管理
文件管理
设备管理
网络管理

## Slide 40
目录 | 用途
arch | 体系结构相关代码
drivers | 设备驱动程序
fs | 文件系统
include | 头文件:include/asm是体系结构相关的头文件, include/linux是Linux内核头文件
kernel | Linux内核核心代码
lib | 库文件
usr | 用户代码
Linux内核源代码非常庞大，它使用目录树结构，内核源码的顶层有许多子目录,分别组织存放各种内核子系统或者文件,具体的目录说明如下表所示。

## Slide 41
第5章：Linux驱动程序

## Slide 42
Linux将设备分为3类：
字符设备（character devices）
块 设 备（block devices）
网络设备（network devices）

## Slide 43
1、应用程序对不同类型设备的操作有一些差别

## Slide 44
设备文件接口：设备类型、主设备号,次设备号是内核与驱动程序通信时所使用的,但是对于开发应用程序的用户来说难以理解和记忆,所以 Linux系统使用了设备文件的概念来统一对设备的
1.open入口点：同一时刻只能有一个程序访问此设备（即设备是独占的）。
2.close入口点
3.read入口点、write入口点：读写数据
4.ioctl入口点：对设备进行读写之外的其他操作

## Slide 45
常用的设备文件接口
1.Open入口点
对象：字符设备文件；
特点：字符设备文件都需要经过open入口点调用
open子程序功能：为I/O口作必要的准备工作
同一时刻只能有一个程序访问此设备（即设备是独占的）,则 open子程序必须设置一些标志以表示设备处于忙碌状态。open子程序的调用格式如下。
int open(char * filename,int acess)
Notes: 如果要对字符设备文件进行操作的话

## Slide 46
驱动程序的功能的第一部分：
对设备初始化和释放。
打开设备是由调用定义在incliude/linux/fs.h中的file_operations结构体中的 open()函数完成的。open()函数主要完成的主要工作：
1. 若是首次打开，先初始化
2.增加设备的使用计数
3.检测设备是否异常，及时发现设备相关错误
4.读取设备次设备号。
提问：驱动的三个功能中的第一个是什么？
Notes: 增加设备的使用计数：为了确保设备在打开期间不会被意外卸载或移除，内核会增加设备的使用计数。
检测设备是否异常：检查设备是否处于正常工作状态，是否有任何硬件问题或错误。
读取设备次设备号：次设备号通常用于区分同一设备类型下的不同实例或不同的功能。

## Slide 47
[程序5.1]编写应用程序实现向串口发送字符串“ATD2109992”。
int main()
{
int fd,n;
char buf[MAX]="ATD2109992";
fd=open("/dev/ttyS0",O_RDWR); //open入口点，ttyS0是设备文件
if( fd < 0)
{
perror("Unable open /dev/ttyS0\n ");
return 1;
}
n = write(fd,buf,strlen(buf)); //write入口点
if ( n < 0 )
printf( "write() of %d bytes failed!\n",strlen(buf));
else
printf( "write() of %d bytes ok!\n",strlen(buf));
close(fd); //close入口点
}

## Slide 48
①lsmod
命令功能：列出当前动态加载的模块清单。
②insmod
功能：将驱动模块加载到操作系统内核
③rmmod
功能：将驱动模块从内核中删除
3.常见的驱动程序操作命令：

## Slide 49
驱动程序与应用程序的区别。
应用程序一般有一个main函数,并从头到尾执行一个任务；
应用程序可以和 GLIBC 库连接,因此可以包含标准的头文件；
驱动程序运行在内核空间(又称内核态),比应用程序执行的优先级要高很多。

## Slide 50
第6章：嵌入式数据库

## Slide 51
C程序访问数据库是通过调用数据库的API函数来实现的。SQLite3提供了C/C++语言操作的API函数共83个。
四、SQLite的API函数

## Slide 52
二、实例
利用API函数编程，完成以下功能：
（1）打开（或创建）数据库test.db
（2）创建teacher表。
（3）在表中输入2条记录
ID | Name
1 Sunjm
2 zhs
test.db-----teacher
（4）将表中的记录显示出来
ID | Name
1 |Sunjm
2 |zhs

## Slide 53
[程序6.1]sqlitetest.c
#include<stdio.h>
#include<sqlite3.h>
int main()
{
sqlite3 *db=NULL;
int rc, i=0, nrow,ncol;
char *Errormsg, **Result;
rc=sqlite3_open("test.db",&db);
if(rc){
fprintf(stderr,"can't open database:%s\n",sqlite3_errmsg(db));
sqlite3_close(db);
return 1;}
else
printf("open database successly!\n");

## Slide 54
[程序6.1]sqlitetest.c
char *sql="create table teacher(id integer primary key,name varchar(10))";
sqlite3_exec(db,sql,0,0,&Errormsg);
//创建表teacher
sql="insert into teacher values(1001,'sunjm')";
sqlite3_exec(db,sql,0,0,&Errormsg);
//使用了硬编码的数据值进行插入
sql="insert into teacher values(2,'zhs')";
sqlite3_exec(db,sql,0,0,&Errormsg);
//使用了硬编码的数据值进行插入
sql="select * from teacher";
sqlite3_get_table(db,sql,&Result,&nrow,&ncol,&Errormsg);
//select执行查询，并将结果存储在Result二维字符数组中

## Slide 55
[程序6.1]sqlitetest.c
printf("row=%d column=%d\n",nrow,ncol);
printf("the result is:\n");
for(i=0;i<(nrow+1)*ncol;i++)
printf("Result[%d]=%s\n",i,Result[i]);
sqlite3_free(Errormsg);
sqlite3_free_table(Result);
sqlite3_close(db);
return 0;
}